## Slide 1: 8086 programs

## Slide 2
ASSUME CS:CODE DS:DATA
DATA SEGMENT…..data segment beginning
Data DB 01H........data initialization
Msg DB “programming$”.......string initialization
Xxx MACRO parameter….macro definition start
………………..
ENDM…..macro end
DATA ENDS……data segment ending
CODE SEGMENT…….code segment start
Start: mov ax,data………data segment initialization
Mov ds,ax
Yyy PROC param……definition of subroutine
………………………..
ENDP…….subroutine end
CODE ENDS……code segment ends
ENDs

## Slide 3: Print String
ASSUME DS:DATA CS:CODE
DATA SEGMENT
MESSAGE DB "HELLO WORLD!!!$“
ENDS
CODE SEGMENT
START: MOV AX,DATA
MOV DS,AX
LEA DX,MESSAGE
MOV AH,09H
INT 21H
MOV AH,4CH
INT 21H
CODE ENDS
END START

## Slide 4: Print String (Macro)
ASSUME DS:DATA CS:CODE
DATA SEGMENT
MESSAGE DB "HELLO WORLD!!!$“
display MACRO xxx
LEA DX, xxx
MOV AH,09H
INT 21H
ENDM
ENDS
CODE SEGMENT
START: MOV AX,DATA
MOV DS,AX
display MESSAGE
MOV AH,4CH
INT 21H
CODE ENDS
END START

## Slide 5: Print String(Subroutine)
ASSUME DS:DATA CS:CODE
DATA SEGMENT
MESSAGE DB "HELLO WORLD!!!$“
ENDS
CODE SEGMENT
Display PROC yyy
(PUSH all registers)
LEA DX,yyy
MOV AH,09H
INT 21H
(POP all registers)
RET
ENDP
START: MOV AX,DATA
MOV DS,AX
CALL display MESSAGE
MOV AH,4CH
INT 21H
CODE ENDS
END START